## Slide 1
一个MCS-51系统，用线选法最多可扩展多少片6264？地址范围各是多少？画出接口逻辑图，并编写程序，将其中任意一片6264首地址单元的内容移入51单片机内部RAM的44H单元中。
可扩展3片6264
地址范围：
1#芯片：C000H~DFFFH
2#芯片：A000H~BFFFH
3#芯片：6000H~7FFFH
MOV DPTR, #C000H
MOVX A, @DPTR
MOV 44H, A

## Slide 2
画出MCS-51系列单片机综合扩展一片27C16和一片6264的逻辑扩展图，写出它们的地址范围。试编写程序，将27C16末地址单元中的数据写入6264的首地址单元中
27C16地址：0000H-07FFH
6264地址：6000H-7FFFH（多组答对一组即可）
MOV DPTR, #07FFH
MOV A, #0
MOVC A, @A+DPTR
MOV DPTR, #6000H
MOVX @DPTR, A

## Slide 3
画出MCS-51系列单片机综合扩展一片27C64和两片6116的逻辑扩展图，写出它们的地址范围。试编写程序，将27C64末地址单元的数据写入第二片6116的首地址单元中。
地址：
27C64地址：0000H-1FFFH
6116（1）地址：4000H-47FFH （多组答对一组即可）
6116（2）地址：8000H-87FFH （多组答对一组即可）
编程：
MOV DPTR, #1FFFH
MOV A, #0
MOVC A, @A+DPTR
MOV DPTR, #8000H
MOVX @DPTR, A

## Slide 4
例：8255的PA、PB、PC口输出方波
ORG 0030H
WAVE: MOV DPTR,#7FFFH ;8255 控制字寄存器地址
MOV A, #80H ;初始化A,B,C口为基本输出口
MOVX @DPTR, A
MOV A, #55H ;8位高/低电平相间输出
REPT: MOV DPTR,#7FFCH ;8255 A口地址
MOVX @DPTR, A
INC DPTR ;8255 B口地址（0FF7DH）
MOVX @DPTR, A
INC DPTR ;8255 C口地址（0FF7EH）
MOVX @DPTR, A
LCALL DELY1S ;延时
CPL A ;取反
SJMP REPT ;跳到REPT去循环

## Slide 5
8255 A.B.C口输出方波
PA0输出
PA1输出
PA2输出
PA3输出
PA4输出
PA5输出
PA6输出
PA7输出
PB0输出
……………………………………
PA0输出
PA1输出
PA2输出
PA3输出
PA4输出
PA5输出
PA6输出
PA7输出
PB0输出

## Slide 6
一个MCS-51系统，扩展一片8255，8255的PB口接有8个开关，PA口接有8个发光二极管。
1、设计电路，画出接口逻辑图。
2、写出PA口、PB口、PC口和控制口的地址以及控制字。
PA口地址为7FFCH
PB口地址为7FFDH
PC口地址为7FFEH
控制字口地址为7FFFH
控制字为82H
MOV DPTR, #7FFFH
MOV A, #82H
MOVX @DPTR, A
LOOP: MOV DPTR, #7FFDH
MOVX A, @DPTR
MOV DPTR, #7FFCH
MOVX @DPTR, A
SJMP LOOP
3、编程实现使开关的状态与发光二极管的亮灭一致，DIP开关处于On时所对应的LED亮（PA.0～PA.7对应PB.0～PB.7）。注意：DIP开关处于On时对应DIP的输出为高平，发光二级管共阴极。

## Slide 7
对比2764、8255A的扩展，为什么在扩展8155（如上图）时，单片机P0口输出的地址信号没有经过74LS373锁存而是直接接到8155的地址/数据复用线上了？
在8155内部有地址锁存器在8155内部将地址总线和数据总线分离，所以在连接CPU和8155时，不需要外加锁存器。
8031
8155
RESET
RD
WR
ALE
P2.0
P2.7
P0.0
P0.1
P0.2
P.03
P0.4
P0.5
P0.6
P0.7
RESET
RD
WR
ALE
IO/M
CE
AD0
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
口A
PA0~PA7
口B
PB0~PB7
PC0~PC5
口C

## Slide 8
设8155与单片机连接电路如上图，编写一个子程序，要求使用8155的定时器/计数器使得TIMER OUT口输出的脉冲周期是TIMER IN输入脉冲周期的15倍。
PUS: MOV DPTR, #7F04H
MOV A, #15
MOVX @DPTR, A
MOV DPTR,#7F05H
MOV A,#40H
MOVX @DPTR,A
MOV DPTR,#7F00H
MOV A,#0C0H
MOVX @DPTR,A
RET
解：各端口地址
命令状态口地址为7F00H
A口地址为7F01H
B口地址为7F02H
C口地址为7F03H
定时器低8位地址7F04H
定时器高6位地址7F05H
8155的控制字为0C0H
（PC2、PC1为11也可）

## Slide 9
设8155与单片机连接电路如上图，现要求其PA口为基本输入方式，PB口为基本输出方式，定时器为方波发生器方式，对输入的脉冲进行24分频，编制初始化程序段。
解：各端口地址
命令状态口地址为7F00H
A口地址为7F01H
B口地址为7F02H
C口地址为7F03H
定时器低8位地址7F04H
定时器高6位地址7F05H
8155的控制字为0C2H：
（PC2、PC1为11也可，即0CEH
PA
PB
PC1
PC2
IEA
IEB
TM1
TM2
1 1 0 0 0 0 1 0
24分频即计数初值为24(000000 0011000B=18H)加上定时计数控制01（连续方波），则送往定时计数器的时间常数及定时控制字应为：
01000000 00011000B=4018H
MOV DPTR,#7F00H
MOV A,,#0C2H
MOVX @DPTR,A
MOV DPTR，#7F05H
MOV A,,#40H
MOVX @DPTR,A
MOV DPTR,#7F04H
MOV A，#18H
MOVX @DPTR，A

## Slide 10
根据上图的电路，把8155的PB口设置成输入方式，PA口设置成输出方式，并把PB口输入的数据与8031 P1口输入的数据相“异或”，将结果从PA口输出。试编写程序。
TM2 TM1 IEB IEA PC2 PC1 PB PA
0 0 0 0 0 0 0 1
即控制字为01H，（注：此处PC2 PC1取1 1也可以）
8155的六个端口地址分配如下
P2.7……………P2.0 P0.7……………… P0.0
I/O端口
0 X X X X X X 1 X X X X X 0 0 0
命令/状态口
0 X X X X X X 1 X X X X X 0 0 1
A口
0 X X X X X X 1 X X X X X 0 1 0
B口
0 X X X X X X 1 X X X X X 0 1 1
C口
0 X X X X X X 1 X X X X X 1 0 0
计数器低8位
0 X X X X X X 1 X X X X X 1 0 1
计数器高6位
地址
7F00H
7F01H
7F02H
7F03H
7F04H
7F05H
解：根据要求，先初始化8155（设置其端口的输入输出方式----这里PB口输入，PA口输出），其控制字如下：
SJMP $
程序如下：
MOV DPTR，#7F00H ；选中8155命令口
MOV A,#01H ；控制字01H
MOVX @DPTR,A ；控制字01H送8155命令口
MOV DPTR，#7F02H ；选中8155 PB口
MOVX A,@ DPTR ；从PB口输入数据
XRL A,P1；与8031 P1口内容“异或”
MOV DPTR，#7F01H ；选中8155 PA口
MOVX @DPTR,A ；从PA口输出数据

## Slide 11
根据上图电路，设计一段程序把8155片内RAM全部填满FFH。
8155片内RAM地址是0000H-00FFH，又由于是对8155片内RAM操作，不需要对口进行初始化
P2.7……………P2.0 P0.7……………… P0.0
RAM单元
0 X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0号
地址
0000H
0 X X X X X X 0 1 1 1 1 1 1 1 1
255号
00FFH
程序：
MOV R7,#00H ；R7作计数器，从0开始共
；减256次再到0
MOV A,#0FFH ；准备送FFH
MOV DPTR,#0000H ；DPTR指向第一个单元
LOOP: MOVX @DPTR,A ；送数
INC DPTR ；调整指针，指向下一个
；单元
DJNZ R7,LOOP ；循环控制
SJMP $

## Slide 12
利用P1口并行输出控制八段数码管，设小数点暗，每隔1秒显示0-9。
DIR： MOV R0，#0
MOV DPTR，#TAB
LOOP： MOV A，R0
MOVC A，＠A+DPTR
MOV P1，A
LCALL DELAY
INC R0
CJNE R0，#0AH，LOOP
AJMP DIR
TAB： DB C0H，F9H，A4H
DB B0H，99H，92H
DB 82H，F8H，80H，90H

## Slide 13
LED数码管静态显示的一个例子
AB
CLK
h g f e d c b a
CLR
AB
CLK
CLR
AB
CLK
CLR
VCC
TxD
RxD
89C51单片机
74LS164
74LS164
74LS164
h g f e d c b a
h g f e d c b a
+5V
共阳LED数码管
Q0
Q7
+5V
统有6个LED数码管,待显数据(00H—09H)已放在35H—30H单元中(分别对应十万位→个位)
DSPLY:MOV DPTR, #TABLE ;共阳LED数码管译码表首址
MOV R0，#30H ;待显数据缓冲区的个位地址
REDO：MOV A， @R0 ;通过R0实现寄存器间接寻址
MOVC A, @A+DPTR ;查表
MOV SBUF, A ;经串行口发送到74LS164
JNB TI, $ ;查询送完一个字节的第8位？
CLR TI ;为下一字节发送作准备
INC R0 ;R0指向下一个数据缓冲单元
CJNE R0，#36H，REDO ;判断是否发完6个数？
RET ;发完6个数就返回
TABLE：DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H ;共阳LED译码表
DB 92H, 82H, 0F8H, 80H,90H

## Slide 14
LED数码管动态显示举例
工作原理：从P0口送段码,P1口送字位码。段码虽同时加在6个LED上，但一次选中一个LED。每送一个字符并选中相应字位线，延时一会儿,再送下一个……循环扫描即可
要求：此处为共阴数码管，P0口送段代码，P1口送
位选信号。通过查表实现动态显示。
条件：待显数据(00H—09H)已放在: 7FH—7AH单元
中(分别对应十万位～个位)
说明：由于用了反相驱动器7406，要用共阳译码表
DIR: MOV DPTR, #DSEG ;数码管译码表首址
MOV R0，#7AH ;待显缓冲区个位地址
MOV R3，#01H ;个位的位选信号=01H
LD1： MOV A， @R0 ;通过R0间接寻址
MOVC A, @A+DPTR ;查表
MOV P0, A ;字段码送到P0口
MOV P1，R3 ;字位选择送到P1口
LCALL DELY ;调延时1ms子程序
INC R0 ;R0 指向下一字节
MOV A，R3
JB ACC.5，LD2 ;判是否发完6个数？
RL A ;R1指向下一个位
MOV R3，A ;位选信号存回R1
SJMP LD1 ;跳去再显示下一个数
LD2： RET ;发完6个数就返回
DSEG：DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H;共阳译码表
DB 92H, 82H, 0F8H, 80H,90H

## Slide 15
MCS-51系列单片机，P3口作为8位共阴极LED显示器的段数据口（字形口），P2口作为扫描口（字位口），试设计硬件原理图，并编程将自己学号的后8位在LED上显示。 （LED显示器0～9的段码为：3FH，06H，5BH，4FH，66H，6DH，7DH，07H，7FH，67H）
MOV 78H, #data1
MOV 79H, #data2
…
MOV 7FH, #data8 ;data1-data8对应学号
MOV DPTR, #TAB
MOV R0, #78H
MOV R3, #01111111B
LD1: MOV P2, R3
MOV A, @R0
MOVC A, @A+DPTR
MOV P3, A
ACALL DELEY
INC R0
MOV A, R3
JNB ACC.0, LD2
RR A
MOV R3, A
SJMP LD1
LD2: RET
DELEY: MOV R7, #02H
DL1: MOV R6, #0FEH
DL2:DJNZ R6, DL2
DJNZ R7, DL1
RET
TAB: DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H
DB 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 67H

## Slide 16
例：MCS-51单片机的P1口接了一个共阳极的数码管，要求编制程序让数码管从0～9循环重复显示。
其源程序可设计如下：
ORG 0000H ；程序初始化
MAIN: MOV R0, #00H
MOV DPTR, #TAB ；基址初始化
LOOP: MOV A, R0 ；计数显示初始化
MOVC A, @A+DPTR ；查表获取数码管显示值
MOV P1, A ；数码管显示查表值
LCALL DELAY ；调用延时子程序
INC R0 ；R0值加1
CJNE R0, #0AH,LOOP ；10次不到继续计数
AJMP MAIN
TAB：DB 0C0H，0F9H，0A4H ；0，1，2
DB 0B0H，99H，92H ；3，4，5
DB 82H，0F8H，80H ；6，7，8
DB 90H，88H，83H， ；9，A，B
DB 0C6H，0A1H，86H ；C，D，E
DB 8EH ；F
DELAY: MOV R0, #100 ；1s延时
DEL2: MOV R1, #10
DEL1: MOV R2, #7DH
DEL0: NOP
NOP
DJNZ R2, DEL0
DJNZ R1, DEL1
DJNZ R0, DEL2
RET
END