## Slide 1: 机械原理重点复习
河海大学机电学院
姬翠翠

## Slide 2
机构的特征
1）它是人为的实体组合；
3）它用来完成有用功、转换能量或处理信息。
2）各实体之间具有确定的相对运动；
机构与机器的关系：
机器的特征
区别：机器能作有用功，而机构不能，机构仅能实现预期的机械运动；
联系：机器是由几个机构组成的系统，最简单的机器只有一个机构。
机械：是机器和机构的总称。
构件：组成机械的各个相对运动的单元。
零件：机械中不可拆的制造单元体。
构件是机械中运动的单元体，零件是机械中制造的单元体。
1 绪论

## Slide 3
2 机构的组成原理及结构分析
机构的组成原理及结构分析
机构的组成
平面机构的自由度
机构运动简图
平面机构组成原理与结构分析
平面机构的高副低代
平面运动副
运动链与机构
低副
高副
转动副
移动副
常用构件与运动副的表达方法
机构运动简图的绘制
自由度计算公式
自由度计算时需要注意的情况
复合铰链
虚约束
局部自由度
基本杆组
结构分析（拆分杆组）
组成原理

## Slide 4
运动副（铰链）：两个构件之间直接接触所形成的可动联接。
自由度F：构件相对于参考系具有的独立运动参数的数目，或确定构件位置所需的独立变量的数目。
运动链：把若干个构件用运动副连接起来所形成的构件系统。
运动链
具有确定的相对运动
机构
结构（桁架）
一般运动链
相对运动不确定
无相对运动

## Slide 5
F = 3n – 2PL - PH
机构自由度计算公式
或
机构自由度的定义
机构具有确定运动时的独立运动参数
计算平面机构自由度的实用意义
  1 判定机构的运动设计方案是否合理
  2 修改设计方案
    F=0:增加一构件（带进一平面低副）
    F<或>原动件数目：增加一构件（带进两平面低副）或增加原动件数目
  3 判定机构运动简图是否正确

## Slide 6
机构自由度计算注意事项
复合铰链
局部自由度
虚约束
  lOA=lAB=lAC
例：已知：小型压力机的机构运动简图。
求 ：计算机构的自由度。

## Slide 7
已知：小型压力机的机构运动简图。
求 ：计算机构的自由度。
解 ：
是否存在复合铰链？
B铰链是三构件二转动副复合铰链。
是否存在局部自由度？
小滚子5的转动为局部自由度。
机构的自由度计算实例

## Slide 8
解 ：
是否存在复合铰链？
B铰链是三构件二转动副复合铰链。
是否存在局部自由度？
小滚子5的转动为局部自由度。
是否存在虚约束？
移动副E和F之一为虚约束。
去除!
去除!
机构的自由度计算实例
已知：小型压力机的机构运动简图。
求 ：计算机构的自由度。

## Slide 9
解 ：
是否存在复合铰链？
B铰链是三构件二转动副复合铰链。
是否存在局部自由度？
小滚子5的转动为局部自由度。
是否存在虚约束？
移动副E和F之一为虚约束。
去除!
去除!
机构的自由度计算实例
已知：小型压力机的机构运动简图。
求 ：计算机构的自由度。

## Slide 10
解 ：
  n =7
  PL =9
PH =2
  F = 3n - 2 PL – PH
  = 3×7 - 2×9 –2
  = 1
机构的自由度计算实例
已知：小型压力机的机构运动简图。
求 ：计算机构的自由度。

## Slide 11
解 ：
是否存在复合铰链？
B铰链是三构件二转动副复合铰链。
是否存在局部自由度？
小滚子5的转动为局部自由度。
是否存在虚约束？
移动副E和F之一为虚约束。
  F = 3n -2 PL–PH = 3×7- 2×9 –2 = 1
  n =7
  PL =9
PH =2
通过公式计算结果
去除!
正确确定n，PL，PH
注意事项
机构的自由度计算实例
已知：小型压力机的机构运动简图。
求 ：计算机构的自由度。

## Slide 12
机构的组成原理与结构分析
平面六杆机构
A
B
C
D
G
F
E
1
2
3
4
5
6
B
C
D
G
F
E
2
3
4
5
A
1
6
B
C
D
2
3
A
1
6
G
F
E
4
5
原动件系统+杆组
杆组
杆组
不能再拆的自由度为零的构件组称为杆组。
F = 3n - 2PL = 0
3n - 2PL = 0
F=0
F=0
F=0
原动件系统+从动件系统

## Slide 13
II级杆组
n = 2，
PL= 3
II级杆组
每个构件上有2个运动副
A
1
B
C
2
×

## Slide 14
Ⅲ级杆组
n = 4，
PL= 6
Ⅲ级杆组
1个中心构件
3个内接运动副
三副构件
3个双副构件

## Slide 15
平面八杆机构
A
1
8
D
2
B
C
3
E
F
G
H
I
J
5
8
7
4
机构的组成原理与结构分析
机构可以看作是若干个自由度为零的基本杆组依次联接到原动件和机架上而构成的；
机构的自由度等于原动件的数目。
机构的组成原理：
在机架和原动件上每增加一个基本杆组，并不改变原来的自由度，每次增加都可以获得一个新机构；
设计新机构时，在满足相同工作要求的前提下，机构的结构越简单越好，杆组级别越低越好，运动副数目越少越好。

## Slide 16
Ⅲ级机构
机构
机架
原动件
杆组
分解
杆组的级别
杆组的最高级别
机构的级别
Ⅲ级杆组
Ⅱ级杆组
平面八杆机构
A
1
8
D
2
B
C
3
E
F
G
H
I
J
5
8
7
4
结构分析：是指把机构分解为基本杆组、原动件和机架，是机构组成的反过程，又称为拆杆组。
机构的组成原理与结构分析
机构的结构分析原则：
首先，从远离原动件的部分开始拆分；
试拆时，先试拆低级别杆组；
每拆完一个杆组，剩余的部分仍然是一个完整机构。

## Slide 17
Ⅲ级机构
机构的结构分析
机构
机架
原动件
杆组
分解
杆组的级别
杆组的最高级别
机构的级别
A
1
6
7
8
H
I
J
5
B
C
D
E
F
G
4
2
3
Ⅲ级杆组
Ⅱ级杆组
5
D
E
F
3
6
7
8
H
I
J
A
1
B
C
2
G
4
Ⅱ级杆组
Ⅱ级杆组
Ⅱ级杆组
Ⅱ级机构
结构相同，级别不同

## Slide 18
为使研究低副机构的方法能应用于高副且研究两者之间的关系，有必要研究低副替代高副的方法。
高副低代
要求：
1 替代前后，机构的自由度不变
2 原有构件的运动参数不变
替代方法
01
A
B
02
1
2
用处于两构件接触点曲率中心的两个低副和其间的虚设构件代替原来的高副。
01
A
B
w
1
w
2
3
自由度不变
构件1，2的角速度等运动参数不变
两转动副各属一个构件，构件要重画，注意同一构件的运动副元素。

## Slide 19
对于非圆轮廓的两个构件，因在不同点接触的曲率大小不同，可沿用上述方法得到瞬时的替代机构。
01
A
B
02
1
2
01
A
B
w
1
w
2
3
01
A
B
02
1
2
3
如果构件2在接触点的轮廓是直线，则转动副B演化为移动副。
01
A
1
尖点是曲率无穷小的圆，因此替代方法如图

## Slide 23
3 平面机构的运动分析与设计
平面机构的运动分析与设计
连杆机构的类型
机构传力特性
机构运动特性
机构运动分析
平面机构设计
曲柄摇杆
双曲柄
双摇杆
曲柄存在条件
急回特性
压力角/传动角
死点位置
瞬心的基本知识
运用瞬心进行运动分析
瞬心位置的判断
图解法
解析法

## Slide 24
四杆机构的类型

## Slide 25
四杆机构的类型

## Slide 26: 曲柄存在的条件
★ 最长杆与最短杆的长度之和小于或等于其他两杆长度之和。
Grashof定理
★ 连架杆和机架之一最短。
机架AD最短
连架杆AB最短
曲柄滑块机构的曲柄存在条件
e=0
e=0
b
a + e
b
a

## Slide 27
满足杆长条件下，最短杆两端的两个转动副为周转副，其他为摆转副（如果存在的话）。
周转副
摆转副
周转副的判断
曲柄摇杆机构
双摇杆机构
双曲柄机构

## Slide 28
开始
杆长条件？
机构中存在周转副
（与最短杆相邻的为周转副）
连杆为
最短杆
曲柄摇杆机构
双曲柄机构
双摇杆机构
机构中不存在周转副
连架杆为
最短杆
机架为
最短杆
不满足
满足
存在
一个曲柄
存在
两个曲柄
不存在
曲柄
铰链四杆机构类型的判断

## Slide 29
急回特性
θ－ 极位夹角：摇杆在两极限位置时，对应的曲柄所夹的锐角。
急回特性：一般情况下，摇杆存在有快行程和慢行程的特性。
急回特性的衡量：行程速度变化系数K
空回行程
工作行程
K
=
快行程平均角速度
慢行程平均角速度
θ
 0 
K > 1
有急回特性
对心曲柄滑块机构
行程速度变化系数Ｋ=1
 = 0
无急回特性

## Slide 30: 机构的压力角及传力特性
α － 压力角: 力P 的作用线与该力作用点速度Vc之间所夹的锐角。
切向分力 Pt= Pcosα
法向分力 Pn= Psinα
α↓
忽略连杆的质量和摩擦
二力杆
P
P
t
P
n
v
c
a
Pt↑
对传动越有利
压力角
衡量机构传力特性
j
A
B
D
a
b
c
d
MD
C
传动角γ：压力角 α 的余角。
α + γ ＝90º
考虑应用的方便
传动角γ
（引入）
γ ↑
Pt↑
对传动越有利
衡量机构传力特性
j
A
B
C
D
a
b
c
d
MD
P
P
t
a
g
∠BCD < 90º
γ =∠BCD
B
C
D
a
b
c
d
A
P
a
v
c
g
∠BCD > 90º
γ =180º-∠BCD

## Slide 31
γ1min =∠BCDmin
γ2min = 180º - ∠BCDmax
γmin =min{γ1min , γ2min }
机构的最小传动角
∠BCD > 90º
∠BCD < 90º
机构的最小传动角计算
B
C
D
a
b
c
d
A
P
a
v
c
g
j
A
B
C
D
a
b
c
d
MD
P
P
t
a
g
g1min
=∠ BCDmin
2bc
b 2 + c 2 – (d – a) 2
= arccos
g2min
=180°-∠ BCDmax
2bc
b 2 + c 2 – (d + a) 2
arccos
=180°-

## Slide 32: 曲柄滑块机构的传力特性
α － 压力角:执行从动件（滑块）所受力P 的作用线与该力作用点速度ｖｃ之间所夹的锐角。
P
v
c
a
γ
传动角γ：压力角 α 的余角，γ ＝90º- α。
压力角 的计算
a
D
==
当j =90°时，压力角为最大压力角max
=
amax

## Slide 33: 摆动导杆机构的传动特性
滑块为原动件
压力角 和传动角 γ
P
γ
v
c
a
压力角  = 0
P
传动角 γ = 90º
v
c

## Slide 34: 机构的死点位置
摇杆为主动件时，在连杆与曲柄共线位置
传动角 γ＝0
C
D
A
B
g = 0º
3
2
4
1
主动件
C
D
A
B
g = 0º
3
2
4
1
主动件
这个位置被称为死点位置
机构出现“顶死”现象
曲柄摇杆机构特殊位置1
曲柄摇杆机构特殊位置2

## Slide 35: 机构的死点位置
死点位置
曲柄与连杆共线位置
原动件为滑块
两个条件
同时满足
曲柄滑块机构

## Slide 36: 机构的死点位置
两个条件
同时满足
死点位置
曲柄与导杆垂直位置
原动件为导杆
摆动导杆机构
某些时候需要克服（顺利通过）死点位置，有些时候又要利用死点位置。

## Slide 37
瞬心的概念
两个构件做平面相对运动时，其相对速度为零的瞬时重合点称为速度瞬心。
绝对速度相等的点(等速重合点）
注：其它点的相对运动为绕瞬心的相对转动。
大小相等，方向相同
P ij
瞬心
简称
理论力学
1
2
P12
vA1A2
A1
(A2)
w12
速度瞬心
1
2
P12
vA1A2
A1
(A2)
vB1B2
B1
(B2)
P12

## Slide 38: 瞬心的分类
绝对瞬心：
瞬心的绝对速度为零，
相对瞬心：
瞬心的绝对速度不为零，
即vPij=0
瞬心
1
2
P12
vP12 = 0
P12为绝对瞬心
1
2
P12
vP12  0
P12为相对瞬心
即vPij  0

## Slide 39: 瞬心的数目
任意两个构件具有一个瞬心。
由n个构件（包括机架在内）组成的机构中，总的瞬心数目N 为
构件数量 | 瞬心数目
3
3
4
6
5
10
6
15

## Slide 40
两构件直接联接
两构件非直接联接
转动副联接
移动副联接
高副联接
瞬心位于转动副的中心处。
瞬心位于垂直于导路的无穷远处。
纯滚动联接
瞬心位于接触点处。
非纯滚动联接
瞬心位于过接触点的公法线nn上。
应用三心定理
瞬心位置的判定
做平面运动的三个构件共有三个瞬心，且它们必位于同一直线上。

## Slide 41
步骤：
① 确定瞬心数目
② 确定直接联接构件的瞬心位置
③ 确定非直接联接构件的瞬心位置
（借助“三心定理”）
P12→∞
P14
P34
P23
P24
P13
瞬心位置的判定

## Slide 42
瞬心法做机构的速度分析
已知：铰链四杆机构的各构件尺寸，原动件1的角速度1 。
求：机构在图示位置时，构件2和构件3的角速度2 和3 。
解:
1
① 求全部瞬心
P14
P12
P23
P34
两构件直接联接
直接判断
P14
P12
P23
P34
两构件不直接联接
借助三心定理
P13
P24
1
2
3
4
P12
P34
P14
P24
P13
辅助多边形
P13
P24
P23
② 求3
方向如图。
vP13
3
③ 求2
方向如图。
w2

## Slide 43
实现给定行程（例如y）的设计——行程机构
实现给定急回特性（K）的设计——急回机构
实现给定连杆机构位置设计——导引机构
实现给定运动轨迹的设计——轨迹机构
实现给定函数的设计——函数机构
设计内容
图解法——机构运动简图
解析法——列解析式求解
设计方法
机构各构件的尺寸
平面连杆机构设计的基本问题

## Slide 44: 设计问题
已知：摇杆的长度CD、摇杆的摆角y 及行程速度变化系数K。
设计：曲柄摇杆机构。
方法：图解法。
D
y
C1
C2
实现给定急回特性（K）的设计——急回机构

## Slide 45: 设计过程
2.选择固定铰链D的位置；
3.
4.
c
y
摇杆极限位置；
lCD
铰链C的位置；
1.
6.过C2作∠ C1C2o=90o -q，得射线n；
7.线m和n的交点为辅助圆的圆心o；
D
y
C1
C2
90°
-q
m
n
8.以o为圆心过C1点做辅助圆；
5.过C1作∠ C2C1o=90o -q，得射线m；
90°
-q
o
A
q
B2
B1
9.在圆上选取一点作为铰链A的位置。
实现给定急回特性（K）的设计——急回机构

## Slide 46: 问题讨论
问题1——A点是否可在辅助圆任意选取
D
C1
C2
1. A点可否取在 C1C2圆弧上？
E1
E2
2. A点可否取在 E1E2圆弧上？
实现给定急回特性（K）的设计——急回机构
问题2——A点的选取还受到什么限制
A点距离 C1点的远近，对传力特性会有什么影响？
急回机构设计的关键在于找到辅助圆！

## Slide 47
例 已知行程速比系数K、滑块的行程H 和偏心距e，试设计该偏置曲柄滑块机构。
①计算 θ＝180°(K-1)/(K+1)；
②作C1 C2＝ H ；
③作射线C2M，使∠C1C2M=90°θ，
④以C2P为直径作圆；
⑥以A为圆心，AC1为半径作弧交于E,得：
作射线C1N垂直于C1C2，两条射线交于P点 ；
⑤作与C1C2平行且偏距为e的直线，交圆于A
或A，即为所求。
l1 =EC2 /2
l2 = (AC2  EC2 )/2
偏置曲柄滑块机构设计
实现给定急回特性（K）的设计——急回机构

## Slide 48
II
I
III
已知：连杆的三个位置：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ位置
设计：铰链四杆机构（图解法）
设计要求
导引机构设计1

## Slide 49
II
I
III
B1
B2
B3
C1
C2
C3
A
D
设计过程
2.连接B1和B2点，并作其中垂线；
1.在连杆上任选铰链B和C的位置，如B1和C1，
相对应的，即可得到B2、B3和C 2、C3 ；
3.连接B2和B3点，并作其中垂线；
4.连接C1和C2点，并作其中垂线；
5.连接C2和C3点，并作其中垂线；
铰链四杆机构AB1C1D即为所求。
交点
铰链A
交点
铰链D
导引机构设计1

## Slide 50: 问题讨论
确定铰链B和C的位置
给定连杆两个位置（Ⅰ和Ⅱ）
问题1——机构的解问题
II
I
III
B1
B2
B3
C1
C2
C3
A
D
铰链B和C的位置可任选
无穷多解
1.
确定铰链B和C的位置后
A和D有唯一解
2.
A和D有无穷多解
3.
A
D
II
I
B1
B2
C1
C2
导引机构设计1

## Slide 51: 小结
任选铰链B和C的位置
II
I
III
B1
B2
B3
C1
C2
C3
A
D
铰链A和D的位置
作图求圆心
已知运动铰链
求固定铰链
导引机构设计1

## Slide 52
设计：铰链四杆机构（图解法）
已知：连杆的两个位置Ⅰ、Ⅱ位置，固定铰链A和D的位置
II
I
A
D
设计要求
导引机构设计2

## Slide 53
II
I
A
D
B1
C1
m
n
m
n
A´2
D´2
设计过程
2.将刚化图形中的连杆与连杆Ⅰ位置重合；
1.刚化连杆Ⅱ位置图形与铰链A、D的相对关系，
刚化后图形可任意移动，但各边相对位置不变；
3.连接Aˊ2和A点，并作其中垂线mm；
铰链B1在中垂线mm上！
铰链四杆机构AB1C1D即为所求。
B2重合到B1上，C2重合到C1上 ！！
4.连接Dˊ2和D点，并作其中垂线nn；
铰链C1在中垂线nn上！
5.假设铰链B1和C1取在连杆图形的下边线上，
得B1和C1位置。
导引机构设计2

## Slide 54
已知固定铰链中心A、D的位置，以及连杆上的标线EF在机构运动过程中分别占据的3个位置：E1F1、E2F2、E2F3，要求确定另外两个活动铰链点的位置。
以E1F1为倒置机构新机架位置；
分别连接AE2和DF2、AE3和DF3则四边形AE2F2D、AE3F3D分别代表了机构在II、III位置各杆的相对位置关系；
作分别与四边形AE2F2D、AE3F3D全等的四边形A'E1F1D'、A''E1F1D''，这样可求得A、D点的第II、III位置；
沿用已知固定铰链中心进行机构设计的方法找到两个活动铰链中心的位置（确切的说是I位置B1、C1）。
例题
导引机构设计2

## Slide 55: 小结
刚化机构的一个位置
重合参考图形
移动刚化图形
已知固定铰链
求运动铰链
铰链B和C的位置
依据固定铰链A和D
铰链A和D的位置
刚化反转法
导引机构设计2

## Slide 56
已知：两连架杆的对应位置
j1, y1 ；j2, y2 ；j3, y3 。
设计：铰链四杆机构（图解法）
设计要求
A
E1
B1
B2
B3
E2
E3
D
y1
j1
j2
j3
y2
y3
j1, y1 ；j2, y2 ；j3, y3
ji yi
y = f (j)
y = f (x)
函数机构
函数机构设计

## Slide 57
基本原理
按照给定连架杆两组对应位置设计
现以第一位置OAA1B1OB作为参考位置，将机构的第二位置OAA2B2OB刚化成一个刚体，并使其绕固定铰链点OB反转角度(12)，此时OBB2与OBB1重合，而构件OAA由初始位置OAA1运动到位置OAA'2。此时，由于原来的机架和连杆成为了新机构的连架杆，而连架杆BOB成为了新机构的机架，B变成了固定铰链点。因此A1A'2连线的中垂线必然通过铰链点B1。这样，就将函数生成问题转化为刚体导引问题来求解。
函数机构设计

## Slide 58
设计过程
A
E1
B1
B2
B3
E2
E3
D
C1
铰链四杆机构AB1C1D即为所求。
连接B3E3和B3D，形成△ B3E3D；
4. 连接B1B'2、B'2B'3并作它们的中垂线，
交点即为待求的铰链点C的位置C1。
2. 将△B2E2D绕D点逆时针转动，
使E2D与E1D重合，得新△ B'2E1D ；
3. 将△ B3E3D绕D点逆时针转动，
使E3D与E1D重合，新△ B'3E1D ；
B'2
B'3
1. 连接B2E2和B2D，形成△B2E2D；
函数机构设计

## Slide 59: 问题讨论
问题——求解方法
求运动铰链（ C ）问题
改换固定件法
A
E1
B1
B2
B3
E2
E3
D
C1
B'2
B'3
反转法
绕D反转△ BiEiD
函数机构设计

## Slide 60
用图解法设计一摇杆滑块机构。已知摇杆AB上某标线的两个位置AE1和AE2，以及滑块C的两个对应位置C1和C2（见图）。试确定摇杆上铰链B的位置，并要求摇杆的长度LAB为最短 。
函数机构设计

## Slide 61
4 凸轮机构及其设计
凸轮机构及其设计
凸轮机构的类型
凸轮轮廓曲线的设计
从动件常用运动规律
主要设计参数
特点
适合场合
设计原理：反转法
设计方法
压力角
滚子半径
基圆半径

## Slide 62
凸轮机构的组成
具有曲线轮廓或凹槽的构件凸轮转动，与从动件通过高副接触，使从动件获得连续或不连续的预期运动。
凸轮通常做匀速转动。
从动件的运动规律取决于凸轮的廓线。
凸轮
从动件
机架
从动件
凸轮
机架
凸轮机构
凸轮机构的作用是将凸轮的连续转动转化为从动件的往复运动或摆动

## Slide 63
凸轮机构的分类
尖端从动件
滚子从动件
平底从动件
按从动件的
运动形式分
按维持高副接触的
锁合方式分
按从动件的
端部形式分
按凸轮的
形状分
凸轮机构的分类
按从动件和凸轮的
相对位置分
直动从动件
摆动从动件
盘形凸轮
圆柱凸轮
对心
偏置
几何锁合
力锁合
尖端摆从动件盘形凸轮机构

## Slide 64
-ω1
工作过程
rb
基圆
基圆
基圆半径
rb
：尖端从动件凸轮机构中，以凸轮最小向径为半径做的圆。
-ω1
s
j
F
F s
Fˊ
Fˊs
O
推程
远休止
回程
近休止
推程运动角
远休止运动角
回程运动角
近休止运动角
h
从动件行程
rb
rb
e
s
s0
w
B
O
理论廓线
实际廓线
基圆
偏置圆

## Slide 65
从动件的运动规律
基本运动规律
组合运动规律
等速运动规律
等加速等减速运动规律
余弦加速度运动规律
正弦加速度运动规律
五次多项式运动规律
基本运动规律的组合
组合的从动件运动规律应满足：
满足工作对从动件特殊的运动要求；
连续性条件：各段运动规律的位移、速度和加速度曲线在连接点处其值应分别相等；
应使最大速度vmax和最大加速度amax的值尽可能小。
从动件的运动规律
运动规律
冲击特性
适用场合
vmax / (hw/F )
amax / (hw2/F 2)
等速
等加等减速
余弦加速度
五次多项式
刚性
柔性
无
无
柔性
1.00
1.57
2.00
1.88
2.00

4.93
6.28
5.77
4.00
低速轻载
中速中载
高速轻载
高速中载
中速轻载
正弦加速度

## Slide 66
压力角
从动件在接触点所受的法向压力与从动件运动方向所夹的锐角，常用 表示。
压力角的定义
F
v

n


F
v

n
n
n
许用压力角
为了凸轮机构能正常工作并具有较高的传动效率，设计时必须对凸轮机构的最大压力角加以限制
设计时应保证凸轮机构在整个运动周期中的最大压力角max满足

## Slide 67
压力角的计算公式
压力角公式
rb
F
v
a
e
s
s0
D
P
w
rb
ds
dj
B
O
理论廓线
偏距e 前面的“ ”号与从动件的偏置方向有关。
当凸轮逆时针方向转动、从动件导路位于凸轮中心右侧时，取“－”，从动件导路位于凸轮回转中心左侧时，取“＋”
当凸轮顺时针方向转动、从动件导路位于凸轮中心左侧时，取“－”，从动件导路位于凸轮回转中心右侧时，取“＋”
“+” 用于导路和瞬心位于中心两侧；
“-” 用于导路和瞬心位于中心同侧；

## Slide 68
压力角大小与导路的偏置方向有关
导路偏置在凸轮回转中心的右侧
导路偏置在凸轮回转中心的左侧

## Slide 69
缺点繁琐
常用方法
图解法
解析法
虚拟样机法
通过绘图的方式求出凸轮的轮廓曲线
优点
形象
直观
凸轮轮廓曲线的设计方法

## Slide 70
凸轮廓线设计
s
j
120º
O
60mm
60º
90º
90º
a)
已知：凸轮的基圆半径rb=50mm，偏心距e=10mm ，导路相对凸轮回转中心右偏置，
凸轮逆时针方向转动，从动件的运动规律如图a)所示。
求：图解法设计图b)所示凸轮机构的凸轮轮廓曲线。
rb
b)
B

e
解：

## Slide 71
反转法
凸轮廓线设计
解：
B0
s1
B1
s2
B2
s3
B3
s4
B4
s5
B5
s6
B6
s7
B7
s8
B8
K1
K2
K3
K4
K5
K7
K6
K8
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
s12
B12
s13
B13
s14
B14
s15
B15
s16
B16
s17
B17
B18
① 画基圆和从动件初始位置；
② 等分位移曲线；
③ 画偏距圆；
④ 应用反转法逐点作图确定各接触点
位置B1，B2，……；
 光滑连接B0，B1，B2，……点，
就得所要设计的凸轮廓线。
s
j
120º
O
60mm
60º
90º
90º
B1
s1
B2
s2
B3
s3
B4
s4
B5
s5
B6
s6
B7
s7
B8
B12
B13
s13
B14
s14
s15
B15
B16
s16
B17
B18
B24
s8
s12
w
-w

## Slide 72
a)
rb
b)
B
s
j
120º
O
60mm
60º
90º
90º
解：

e
已知：凸轮的基圆半径rb=50mm，偏心距e=10mm ，导路相对凸轮回转中心右偏置，
凸轮逆时针方向转动，从动件的运动规律如图a)所示。
求：设计图b)所示凸轮机构的凸轮轮廓曲线。
凸轮廓线设计

## Slide 73
a)
rb
b)
B
s
j
120º
O
60mm
60º
90º
90º
解：

e
凸轮廓线设计

## Slide 74
反转法
解：
s
j
120º
O
60mm
60º
90º
90º
B1
s1
B2
s2
B3
s3
B4
s4
B5
s5
B6
s6
B7
s7
B8
B12
B13
s13
B14
s14
s15
B15
B16
s16
B17
B18
B24
B0
s1
B1
s2
B2
s3
B3
s4
B4
s5
B5
s6
B6
s7
B7
s8
B8
K1
K2
K3
K4
K5
K7
K6
K8
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
s12
B12
s13
B13
s14
B14
s15
B15
s16
B16
s17
B17
B18
① 画基圆和从动件初始位置；
② 应用反转法逐点作图确定各接触点位置B1，
B2，……；
③ 光滑连接B0，B1，B2，……点，得凸轮的
理论廓线；
s8
s12
理论廓线
w
-w
凸轮廓线设计

## Slide 75
反转法
解：
s
j
120º
O
60mm
60º
90º
90º
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s24
B0
实际廓线
理论廓线
① 画基圆和从动件初始位置；
② 应用反转法逐点作图确定各接触点
位置B1，B2，……；
③ 光滑连接B0，B1，B2，……点，
得凸轮的理论廓线；
④ 画一系列小滚子；
做滚子的内包络线，得凸轮的实际廓线。
w
-w
凸轮廓线设计

## Slide 76
反转法
解：
s
j
120º
O
60mm
60º
90º
90º
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s24
B0
实际廓线
理论廓线
① 依据rb，画基圆和从动件初始位置；
② 应用反转法逐点作图确定各接触点位置B1，
B2，……；
③ 光滑连接B0，B1，B2，……点，得凸轮的
理论廓线；
④ 画一系列小滚子；
做滚子的内包络线，得凸轮的实际廓线。
凸轮廓线设计

## Slide 77
已知：凸轮的基圆半径rb=50mm，凸轮逆时针方向转动，从动件的运动规律如图a)所示。
求：设计图b )所示凸轮机构的轮廓曲线。
a)
b)
s
j
120º
O
60mm
60º
120º
60º
rb
解：
凸轮廓线设计

## Slide 78
反转法
解：
B0
s1
B1
s2
B2
s3
B3
s4
B4
s5
B5
s6
B6
s7
B7
s8
B8
K1
K2
K3
K4
K5
K7
K6
K8
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
s12
B12
s13
B13
s14
B14
s15
B15
s16
B16
s17
B17
① 将从动件B点看作是尖端，按尖端直
动从动件盘形凸轮机构的凸轮设计
方法设计凸轮廓线；
② 过B1，B2，……做平底位置线；
③ 做平底位置线的包络线，即得所求
凸轮廓线。
s
j
120º
O
60mm
60º
120º
60º
B1
s1
B2
s2
B3
s3
B4
s4
B5
s5
B6
s6
B7
s7
B8
B12
B13
s13
B14
s14
s15
B15
B16
s16
B20
B24
s8
s12
s17
B17
s18
B18
s19
B19
K19
K20
K9
K10
K11
B9
s9
B10
s10
B11
s11
B20
B18
s18
B19
s19
凸轮廓线设计

## Slide 79
已知：凸轮的基圆半径rb=50mm，摆杆长度l=100mm ，
中心距a=120mm，轮逆时针方向转动，从动件
的运动规律如图a)所示。
求： 设计图b)所示凸轮机构的凸轮轮廓曲线。
y
j
120º
O
24º
60º
90º
90º
b)
a)
B
A
rb
a
l
O
凸轮廓线设计

## Slide 80
尖端从动件凸轮廓线的设计
已知：凸轮的基圆半径rb=50mm，摆杆长度l=100mm ，
中心距a=120mm，轮逆时针方向转动，从动件
的运动规律如图a)所示。
求： 设计图b)所示凸轮机构的凸轮轮廓曲线。
y
j
120º
O
24º
60º
90º
90º
b)
a)
B
A
rb
a
l
O
凸轮廓线设计

## Slide 81
已知：凸轮的基圆半径rb=50mm，摆杆长度l=100mm ，
中心距a=120mm，轮逆时针方向转动，从动件
的运动规律如图a)所示。
求： 设计图b)所示凸轮机构的凸轮轮廓曲线。
b)
a)
B
A
rb
a
l
O
解：
y
j
120º
O
60º
90º
90º
24º
凸轮廓线设计

## Slide 82
反转法
解：
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
l
B
a
A
rb
O
y0
B1
y'1
B2
y'2
B3
y'3
B4
y'4
B5
y'5
B6
y'6
B7
y'7
B8
y'8
B12
y'12
B13
y'13
B14
y'14
B15
y'15
B16
y'16
B17
y'17
B18
y'18
① 画基圆和从动件初始位置；
② 等分位移曲线；
③ 应用反转法确定A点反转后的各位置；
④ 逐点作图确定B1，B2，……等各点；
⑤ 光滑连接B0，B1，B2，……点，即
得所要设计的凸轮廓线。
y
j
120º
O
60º
90º
90º
y1
B1
y2
B2
y3
B3
y4
B4
y5
B5
y6
B6
B7
y7
B8
B12
B13
y13
B14
y14
B15
y15
B16
y16
B17
B18
y24
ymax=24º
y8
y12
yi' = y0 + y i
凸轮廓线设计

## Slide 83
滚子从动件凸轮廓线的设计
解：
y
j
120º
O
60º
90º
90º
y1
B1
y2
B2
y3
B3
y4
B4
y5
B5
y6
B6
B7
y7
B8
B12
B13
y13
B14
y14
B15
y15
B16
y16
B17
B18
y8
y12
y24
ymax=24º
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
y0
B1
y'1
B2
y'2
B3
y'3
B4
y'4
B5
y'5
B6
y'6
B7
y'7
B8
y'8
B12
y'12
B13
y'13
B14
y'14
B15
y'15
B16
y'16
B17
y'17
B18
y'18
l
B
a
A
rb
O
① 画基圆和从动件初始位置；
② 等分位移曲线；
③ 应用反转法确定B1，B2，……点。光滑连接B0，
B2，……点，即得所要设计的凸轮理论廓线；
凸轮廓线设计

## Slide 84
解：
y
j
120º
O
60º
90º
90º
y1
B1
y2
B2
y3
B3
y4
B4
y5
B5
y6
B6
B7
y7
B8
B12
B13
y13
B14
y14
B15
y15
B16
y16
B17
B18
y8
y12
l
B
a
A
O
① 画基圆和从动件初始位置；
② 等分位移曲线；
③ 应用反转法确定B1，B2，……点。光滑连接B0，
B2，……点，即得所要设计的凸轮理论廓线；
④ 做一系列小滚子；
⑤ 做小滚子的内包络线，即可凸轮的实际廓线。
rb
ymax=24º
凸轮廓线设计

## Slide 85
4 齿轮机构及其设计
齿轮机构及其设计
齿轮机构的分类与应用
渐开线性质及方程
齿廓啮合基本定规律
齿轮的参数标准及单个齿轮参数计算
齿轮切制原理
一对齿啮合分析
标准齿轮
变位齿轮
渐开线齿轮啮合特点
啮合参数计算
齿轮传动类型

## Slide 86
齿轮传动特点
高副机构：通过轮齿的直接接触来传递运动和动力
传递功率及圆周速度的范围大
传动效率高
传动比准确
使用寿命长
工作可靠
优点
制造和安装精度高，成本高
缺点：
空间齿轮机构
平面齿轮机构
齿轮机构的分类
直齿
斜齿

## Slide 87
齿廓啮合基本定律
瞬时传动比：
n
n
啮合点
速度瞬心
K
C
齿廓啮合基本定律
相互啮合的一对齿轮，在任一位置时的传动比，都与其连心线O1O2被啮合点处的公法线所分成的两段线段长度成反比。
齿轮的瞬时传动比与齿廓形状有关，可根据齿廓曲线确定传动比；也可由传动比确定齿廓形状。

## Slide 88
齿廓啮合基本定律
节点: 定点C
中心距： O1和O2之间的距离，用a表示，
节圆: 对于定传动比（C 是一定点）而言，节点C在两齿轮运动平面上的轨迹
相切
纯滚
其半径分别用 和 表示。
两个节圆:
一对定传动比齿轮的传动相当于一对节圆始终在作纯滚动。假设两平面分别固连在这两个齿轮上并随之转动，节点C在两齿轮运动平面的运动轨迹就是两个节圆。

## Slide 89
渐开线的特性
5）渐开线的形状取决于基圆的大小。
1）发生线沿基圆滚过的直线长度等于基圆上
被滚过的弧长， 。
3）渐开线上任意点的法线必切于基圆。
2）切点N是渐开线在点K处的曲率中心，
NK为曲率半径。
4）同一渐开线上各点的曲率半径不同。
6）同一基圆生成的渐开线形状相同。
7）同一基圆上所生成的任意两条渐开线（同向或者反向）
沿公法线方向对应点之间的距离处处相等。
8）基圆以内无渐开线。

## Slide 90
渐开线方程
渐开线方程
N
K
A
o
（rK, θK）
θK
rK
aK
渐开线函数
注：involute —— 渐开线
渐开线函数表（《机械设计手册》）

## Slide 91
渐开线齿廓的啮合特性
1）啮合线为一条定直线
一对渐开线齿廓在任意位置啮合，啮合接触点为K。
过K点的公法线N１N２同时与两齿廓的基圆相切（内公切线），为一条定直线。
啮合线nn：两齿廓啮合接触点K的轨迹。
啮合线与公法线重合，且为一条定直线。

## Slide 92
2）保证定传动比传动
无论两齿廓在何位置啮合，啮合接触点的公法线为一条定直线，因此其与连心线O1O2的交点C于一定点。
渐开线齿廓啮合满足定传动比传动。

## Slide 93
3）正压力方向不变
啮合角 ´：啮合线 nn与过节点C 所作的两节圆
公切线的夹角，恒等于节圆压力角
r1´
r2´
α ´
正压力方向不变
传动过程中，啮合角 ´不变
啮合线方向不变

## Slide 94
4）中心距具有可分性
∆O1N1C ∽∆O2 N2 C
中心距略有改变，不影响两轮的传动比
r1´
r2´
该特性对齿轮的装配和使用都是十分有利。

## Slide 95
m、a、h*a、c* 、z
r = mz / 2
ra= r + h*a m
rf = r - (h*a + c*)m
rb= mzcosa / 2
ha= h*a m
hf = (h*a + c*)m
h= ha+ hf
s = πm / 2
e = πm / 2
p = πm
pn= pb = πmcosa
齿轮的5个基本参数
4个圆
3个高
4个弧长
渐开线标准直齿圆柱齿轮的几何尺寸
分度圆上 e = s
标准齿轮：
m、a、h*a、c* 均为标准值

## Slide 96
渐开线标准直齿圆柱齿轮的几何尺寸

## Slide 97
C
C
pn1
pn2
o1
o2
正确啮合条件
正确啮合条件
pb1 = pb2
p m1cosa1 = p m2cosa2
m1cosa1 = m2cosa2
渐开线直齿
圆柱齿轮的
正确啮合条件
m1 = m2 = m
a1 = a2 = a
渐开线标准直齿圆柱齿轮的
正确啮合条件
标准齿轮

## Slide 98
C
C
o1
o2
标准安装条件
r'1
r'2
r1 = r'1
r2 = r'2
齿轮的节圆和分度圆重合
无侧隙

## Slide 99
实际中心距a ' > 标准中心距 a
两轮的分度圆不再相切
r1
r2
a '
rb1
rb2
非标准中心距安装
C
α´
r1
r2

## Slide 100
标准安装
同时满足无侧隙和标准顶隙两个条件；
两齿轮的节圆与分度圆重合；
标准中心距等于两齿轮的分度圆半径之和；
啮合角（节圆压力角）等于分度圆压力角。
实际中心距a′> 标准中心距a
节圆半径r' > 分度圆半径 r
啮合角′> 分度圆压力角
分度圆相互分离
侧隙将大于零，顶隙也大于标准值
非标准安装

## Slide 101
rb1
rb2
o1
o2
B2: 起始啮合点
ra2
ra1
一对轮齿的啮合过程
B1
B2
N2
N1
C
齿廓工作段
从动轮的齿顶圆与啮合线的交点
B1: 终止啮合点
主动轮的齿顶圆与啮合线的交点
B1B2: 实际啮合线
N1N2: 理论啮合线
N1, N2: 啮合极限点
齿轮传动时，齿廓之间存在滑动，从而引起齿面磨损，小齿轮尤其严重。为减轻磨损和齿面接触应力，应设法使实际啮合线尽可能远离N1。

## Slide 102
连续传动条件
实际啮合线B1B2 应大于或等于齿轮的法向齿距 pn（pb ）。
连续传动条件

## Slide 103
重合度的定义式
重合度（contact ratio）：实际啮合线B1B2 与法向齿距 pn（pb ） 的比值
连续传动条件

## Slide 104
与模数无关；
增加， 减小，对传动不利；
齿数增多， 增大；
当两齿轮齿数增至∞时， 趋于理论极限值
重合度的影响因素
标准齿轮啮合，同时啮合的轮齿对数不超过2。

## Slide 105
重合度的意义：表示了同时参与啮合的轮齿对数的平均值。
重合度的物理意义
B1
B2
pb
pb
双齿啮合区
双齿啮合区
单齿啮合区
ea pb
单、双齿啮合区
(ea-1) pb
(ea-1) pb
(2-ea) pb
双齿啮合区
ea pb- pb =(ea - 1) pb
单齿啮合区
pb-(ea - 1) pb =(2-ea ) pb
重合度是衡量齿轮传动性能的重要指标之一。

## Slide 106
根切
从加工的角度来看，“根切”的产生是因为刀具的齿顶线越过了N1点。
当刀具分度线与轮坯分度圆相切时，刀具齿顶线的位置是确定的（标准刀具）。因此只能控制N1点的位置来避免产生根切。
N1点的位置由基圆决定，而基圆大小与齿数有关。齿数越少，N1点越靠近节点。
控制被加工齿轮的齿数可避免根切。

## Slide 107
齿轮无根切的最小齿数为
啮合极限点必须位于刀具齿顶线之上。
避免根切
不根切的最少齿数

## Slide 108
齿轮不产生根切时刀具沿径向所需移动的位移为xm 。
Q
N
不根切的最小变位系数

## Slide 109
变位齿轮传动的类型及特点
按变位系数的和(x1+x2)分类
标准齿轮传动
等变位齿轮传动
不等变位齿轮传动
x1 + x2 = 0 且 x1 = x2 = 0
x1 + x2 = 0 且 x1 = -x2
（角度变位齿轮传动）
x1 + x2  0
正传动
负传动
x1 + x2 > 0
x1 + x2 < 0
使大小齿轮寿命接近
提高机构的承载能力
配凑中心距，但强度降低
小齿轮正变位，大齿轮负变位

## Slide 110
存在轴向力S
轮齿逐渐进入、退出啮合，传动平稳，振动、冲击和噪声小
重合度大，承载能力提高，适用于高速、大功率传动
斜齿轮传动特点
优点
缺点
随螺旋角的增大而增大
一般取β = 8º~20º
人字齿轮
消除轴向力

## Slide 111
外啮合：①法面模数相等； ②法面压力角相等； ③螺旋角大小相等且方向相反。
正确啮合条件
内啮合：①法面模数相等； ②法面压力角相等； ③螺旋角大小相等且方向相同。
斜齿轮正确啮合条件

## Slide 112
轮齿分布在圆锥体上，齿形从大端到小端逐渐变小
对应圆柱齿轮中的有关圆柱，全部变成了圆锥:
分度圆锥
齿顶圆锥
齿根圆锥
基圆锥
大小端参数不同，为了计算和测量的方便， 通常取大端的参数为标准值。
大端
分度圆锥
齿顶圆锥
齿根圆锥
小端
o
圆锥齿轮传动特点

## Slide 113
圆锥齿轮啮合传动
正确啮合条件
重合度
大端 ,
锥距相等，锥顶重合
按当量齿轮来计算

## Slide 114
两轮的传动比
Σ=90°
分度圆半径
基本参数
正常齿制的齿轮，当m ≥ 1mm时，c* = 0.2
圆锥齿轮啮合传动

## Slide 115
蜗杆蜗轮啮合传动
传动特点
蜗杆蜗轮的啮合是线接触，每对轮齿的啮合也是逐渐进入，逐渐退出，故接触线也是由短 → 长→ 短变化。因此蜗杆蜗轮传动平稳，振动噪声小，承载能力高。
蜗杆蜗轮传动可以获得较大传动比。一般i12=10100；在分度机构或手动机构中，i12可达300以上。
蜗杆蜗轮传动一般具有自锁性。这种自锁性使蜗杆蜗轮机构常用于起重装置中。
蜗杆蜗轮啮合时轮齿间相对滑动速度大，由此产生的摩擦、磨损也大。因此蜗轮常用锡青铜等减磨材料制造，成本较高。由于摩擦损失较大，故蜗杆蜗轮传动效率较低，一般为h=0.70.8，有自锁性的蜗杆蜗轮传动效率小于0.5。

## Slide 116
轮系
定轴轮系
周转轮系
混合轮系
定轴轮系+周转轮系
周转轮系+周转轮系
行星轮系（F=1）
差动轮系（F=2）
轮系
平面定轴轮系
空间定轴轮系

## Slide 117
轮系传动比解决的问题
大小
方向
定轴轮系的传动比
定轴轮系的传动比 =
所有从动轮齿数的乘积
所有主动轮齿数的乘积
正、负号法
画箭头法
适用于平面和空间定轴轮系
仅适用于平面定轴轮系
结果表示：
±
（输入、输出轴平行）
图中画箭头表示 （其它情况）

## Slide 118
周转轮系的传动比
周转轮系
定轴轮系（转化轮系）
-H

## Slide 119
定轴轮系1-2-2-3：
周转轮系 3-4-5-H ：
传动比：
混合轮系的传动比
区分周转轮系和定轴轮系
分别列出各轮系传动比计算式
找出轮系间的联系
联立求解方程式
（w 3=w 3）

## Slide 120
问题描述
X
Y
m2
r2
m1
r1
q1
q2
w
已知：转子上有2个集中质量m1和m2，所处的位置为（ r1 ,q1 ）和（ r2 ,q2 ）；转子等角速度ω回转。
求：消除转子对机架的动压力
转子轴向尺寸相对较小
静平衡
转子静平衡
平衡
惯性力
转子静平衡

## Slide 121
静平衡原理
X
Y
F1
F2
m2
r2
m1
r1
q1
q2
mb
Fb
平衡条件为
F = F1 + F2 + Fb = 0
转子回转
(等角速度ω)
对机架产生动压力
加配重mb
消除
miri
——质径积
Wi= miri
(F1 + F2 )
F1 + F2 + Fb =0
w
转子静平衡

## Slide 122
转子静平衡的图解法
X
Y
m2
r2
m1
r1
q1
q2
rb
mb
q b
w
W1
W2
Wb
Wb= mbrb
选定rb
mb=
Wb
rb
W1+ W2 + Wb = 0
转子静平衡

## Slide 123
转子静平衡的图解法
X
Y
m2
r2
m1
r1
q1
q2
rb
mb
q b
w
W1
W2
Wb
Wb= mbrb
选定rb
mb=
Wb
rb
W1+ W2 + Wb = 0
rb
-mb
转子静平衡

## Slide 124
配重的质径积
配重的方位角
W1+ W2 + Wb = 0
X
Y
m2
r2
m1
r1
q1
q2
rb
mb
q b
w
选定rb
mbrb
mb=
rb
转子静平衡的解析法
(mbrb )x =- (m1r1 cosq1+ m2r2 cosq2)
(mbrb )y =- (m1r1 sinq1+ m2r2 sinq2)
qb
转子静平衡

## Slide 125
导轨式静平衡试验机（示意图）
圆盘式静平衡试验机（示意图）
转子的静平衡试验机
转子的静平衡试验
转子静平衡

## Slide 126
m
m
m1
m2
m3
F1
F3
F2
F
F
RB
RA
RB
RA
机架受到动压力
惯性力
惯性力矩
动平衡：消除惯性力和惯性力矩对机架的影响。
动平衡原理
转子轴向尺寸较大
动平衡
转子动平衡

## Slide 127
F1
F3
F2
m1
m2
m3
FbB
FbA
动平衡：消除惯性力和惯性力矩对机架的影响。
mbA
mbB
F1 + F2 + F3 + FbA + FbB= 0
l1
l2
l3
l4
FbA(l1+l2+l3+l4) = F1(l2+l3+l4) + F2(l3+l4) + F3l4
惯性力平衡
惯性力矩平衡
FbB
FbA
mbB
mbA
动平衡原理
A
B
转子动平衡

## Slide 128
F2
m2
动平衡：消除惯性力和惯性力矩对机架的影响。
F2A + F2B = F2
l1
l2
F2Al1=F2Bl2
惯性力等效
惯性力矩等效
m2A
m2B
F2A
F2B
A
B
m2Ar2w 2+ m2Br2w 2 = m2r2w 2
r2
m2Ar2w 2l1 = m2Br2w 2l2
m2A+ m2B = m2
m2Al1 = m2Bl2
(1)
(2)
联立式(1)和(2)，得:
m2A =
l1+l2
l2
m2
m2B =
l1+l2
l1
m2
动平衡原理
转子动平衡

## Slide 129
已知：在图示的回转构件中，有三个偏心质量块分别位于三个平行平面内。设它们的大小和方位均为已知，即已知(m1，r1，q1)； (m2，r2，q2)和(m3，r3，q3)，（为使图面清晰起见，图上未标出方位角q1、q2和q3）。
求：转子的动平衡。
动平衡计算
转子动平衡

## Slide 130
1.选择两个可加平衡质量块且垂直于轴线的平行平面T´和T″（平衡平面）
平衡过程:
2.将各偏心质量块分别等效分解到T´和T″面上，在保持所在的向径r1、r2、r3不变的前提下，得到:
3.按质径积向量封闭图解法确定平衡质量的质径积W'b和W″b的大小和方位。
W'1 + W'2 + W'3 +W'b = 0
W"1 + W"2 + W"3 +W"b = 0
动平衡计算
转子动平衡
4.若选定平衡质量所在半径 r´b和r″b后，即可确定平衡质量m´b和m″b 的大小和方位。分别在T´和 T″ 面内加平衡质量m'b和m"b，满足惯性力及质径积的平衡。

## Slide 131
转子
10
动平衡机的工作原理示意图
测振传感器
1
测振传感器2
解算电路
选频放大器
仪表
整形放大器
相位表
鉴相器
光电头
整形放大器
标记
振传感器1
解算电路
振动电信号
处理后的振动信号
选频放大器
仪表
整形放大器
鉴相器
脉冲信号
基准信号
光电头
整形放大器
相位表
相位差
质径积（mr）
q
振传感器2
转子的动平衡试验
转子动平衡

## Slide 132
转子的许用不平衡量
转子的许用不平衡量有两种表示方法：
许用偏心距[e]
许用质径积[mr]
质径积表示法
偏心距表示法
平衡精度
转子动平衡
国际标准化组织（ISO）制定了各种典型转子的平衡精度等级和许用不平衡量的标准。
表中的平衡精度A以许用偏心距和转子转速的乘积表示，精度等级以G表示。

## Slide 133
需要静平衡的转子
需要动平衡的转子
许用不平衡量
平衡精度
a
b
I
II
C
转子动平衡

## Slide 134
对于任何动不平衡的转子，无论具有多少个偏心质量，以及分布于多少个回转平面内，都只要在选定的两个平衡基面内分别加上或去除一个适当的平衡质量（静平衡），即可得到完全平衡。故动平衡又称为双面平衡。
由于动平衡同时满足静平衡条件，所以经过动平衡的转子一定静平衡；但是，经过静平衡的转子则不一定是动平衡的。
小结
转子动平衡

## Slide 135
移动副中的摩擦与自锁
平面摩擦
连杆BC作用在滑块上的力T分解为两力P 和Q，有
沿v12方向
滑块受到机架作用在其上的全反力R21
法向反力
T = P + Q
垂直v12方向
R21 = N21 + F21
摩擦力
j
a
R21
N21
F21
T
Q
P
v21
1
2
g
摩擦角j
：全反力R21 与法向反力N21之间的夹角
F21 = f · N21
= f
F21
N21
f N21
N21
=
=
j =arctan f
P = Q · tang
tanj
Q 给定后，就可求得最大静摩擦力 F21
Q 给定后，力P 的大小取决于传动角g
= Q · tanj
= f · Q

## Slide 136
滑块两侧面受到的总摩擦力
令
楔面摩擦
滑块单侧面受到的法向力
= 2 F´
f
cosb
Ff
= 2 f · N
= Q
当量摩擦系数
jv = arctan fv
则
令
当量摩擦角
移动副中的摩擦与自锁

## Slide 137
例：机床滑板的运动方向垂直于纸面。接触面间的滑动摩擦系数为 f = 0.1。试求滑板的当量摩擦系数 fv的大小。
机床滑板所受的摩擦力
解：
对滑板受力分析，列力平衡方程
移动副中的摩擦与自锁

## Slide 138
平面摩擦
滑块运动状态分析
g > j
滑块加速运动
g = j
滑块维持原运动状态
（等速运动或不动）
g < j
无论驱动力T多大，滑块都不动
滑块减速运动或保持不动（原不动）
自锁
移动副中的摩擦与自锁

## Slide 139
平面摩擦
自锁： 无论推动力T 有多大，都无法使滑块运动的现象。
推动力T 在滑块运动方向的分力P 始终小于滑块所受的摩擦力F21
自锁条件：
g < j
移动副中的摩擦与自锁
楔面摩擦
自锁条件：
g < jv
当量摩擦系数
jv = arctan fv
当量摩擦角

## Slide 140
g < j
1. 全反力的方向始终与相对运动方向成钝角，即R12与v12 的夹角为
总结
j
a
R21
N21
F21
T
Q
P
v12
1
2
g
2. 自锁条件：驱动力作用线落于摩擦角（圆锥）内，即
90°+ j
3. 当量摩擦系数fv 和当量摩擦角jv
jv = arctan fv
移动副中的摩擦与自锁

## Slide 141
半径为r的轴颈，其上作用有载荷Q，在轴承孔中顺时针方向转动。
轴颈在平衡位置受到轴承的作用力有
轴颈在平衡位置受到的摩擦力矩 Mf 为
N — 法向反力（正压力）
F — 摩擦力
R = N + F
Mf = F · r
转动副中的摩擦与自锁
Mf = R · r
= Rsinj · r
r = r · sinj
r = r · f
Mf = Q · r
R = Q
摩擦圆：以轴心 O为圆心，以 ρ 为半径所作的圆。
常值
全反力R必定切于摩擦圆

## Slide 142
转动副的摩擦
全反力R必定切于摩擦圆
Mf = F · r
Mf = R · r
= Rsinj · r
r = r · sinj
r = r · f
Mf = Q · r
R = Q
摩擦圆：以轴心 O为圆心，以 ρ 为半径所作的圆。
常值

## Slide 143
自锁条件：当外力的合力作用在转动副的摩擦圆内时，无论合力有多大，轴都无法转动。
轴颈运动状态分析
Q
M
Qˊ
合成
Qˊ与摩擦圆相切
轴维持原运动状态
Qˊ与摩擦圆相离
Qˊ与摩擦圆相割
（等速转动或不动）
轴加速转动
轴减速转动
或不动（原来不动）
M = Mf
M > Mf
M < Mf
无论力Q多大，轴颈都不动
自锁
转动副中的摩擦与自锁

## Slide 144
小结
：半径为ρ 的圆
全反力R必定切于摩擦圆
自锁：外力的合力Q 与摩擦圆相割
摩擦圆
r = r · f
R = N + F
无论合力Q 多大，轴都无法转动
转动副中的摩擦与自锁

## Slide 145
有害阻力
机械效率η
作用在机械上的力
输入功 Wd （驱动力所做的功）
输出功 Wr （克服工作阻力所做的功）
损耗功 Wf （克服有害阻力所做的功）
在一个运动循环内，有
机械效率的表达形式
工作阻力
驱 动 力
机械效率与自锁
机械效率的功率表达形式
Wd = Pd · t, Wr= Pr · t, Wf = Pf · t
输入功率
损耗功率
输出功率

## Slide 146
机械效率的力（或力矩）表达形式
理想机械
同理机械效率的力矩的表达形式为
机械效率的表达形式
驱动力
输入速度
工作阻力
输出速度
Pd = F· vP
Pr = Q· vQ
不存在摩擦等有害阻力做损耗功的机械装置。
理想机械中克服同样的工作阻力Q 所需的驱动力。
理想驱动力 ：
Q· vQ = F0· vP
Q· vQ
F· vP
Pr
Pd
h =
=
Q· vQ
F0· vP
h0 = = 1
理想机械中克服同样的工作阻力矩Mr所需的驱动力矩。
理想驱动力矩：
驱动力矩
机械效率与自锁

## Slide 147
串联
串联系统中任一机器的效率很低，就会使得整个系统的效率极低；且串联机器数量越多，机械效率也越低。
机械系统效率的计算
Pd
P1
Pk-1
Pk
P2
……
Pr
Pd
h =
=
P1
Pd
P2
P1
…
Pk
Pk-1
= h1 h2 h3 … hk
h1
h2
hk
效率
机械效率与自锁

## Slide 148
机械系统效率的计算
P1
Pk
P2
……
h1
h2
hk
Pd
Pˊ1
Pˊk
Pˊ2
总输入功率为：
总输出功率为：
Pd = P1 + P2 + …+ Pk
Pr = P1 + P 2 + …+ P k
= h1P1 + h2P2 + …+ hkPk
效率：
并联系统的总效率不仅与各机器的效率有关，而且也与各机器所传递的功率有关。
h1P1 + h2P2 + …+ hkPk
P1 + P2 + …+ Pk
Pr
Pd
h =
=
并联
机械效率与自锁

## Slide 149
在实际机械中，因为Wf 0，所以h < 1。
如果Wf = Wd ，则h = 0，说明驱动力所作的功完全被无用地消耗掉了，机械系统无输出功，导致无法运动。
如果Wf > Wd ，则h < 0，说明此时驱动力所作的功不足以克服有害阻力作的损耗功，机械系统无输出功，导致无法运动。
说明： 是一种计算效率，已经不是原有意义上的机械效率。
用机械效率表示的机械自锁条件为
用机械系统效率表示的机械自锁条件
自锁
机械效率与自锁

## Slide 150
滑块等速上升（正行程）
水平推力（驱动力）P 为
理想驱动力P0的大小为
斜面机构的效率与自锁
R = N + F
滑块的受力
全反力R
铅垂载荷Q
水平推力P
法向反力
摩擦力
P + Q + R = 0
滑块的受力平衡方程
P = Q tan（l + j）
P0 = Q tanl
tan l
tan（ l + j ）
P0
P
h =
=
机械效率为
机械效率与自锁

## Slide 151
滑块等速下降（反行程）
水平推力（阻力）P为
理想阻力P0的大小为
滑块的受力
全反力R
铅垂载荷Q
水平推力P
P + Q + R = 0
滑块的受力平衡方程
P= Q tan（l - j）
P0 = Q tan l
tan （ l - j ）
tan l
P
P0
h=
=
机械效率为
机械自锁：
机械自锁条件
斜面机构的效率与自锁
机械效率与自锁

## Slide 152
通常用于螺纹联接，
要求联接可靠，自锁性好。
螺旋传动的机械效率与自锁
矩形螺纹 三角形螺纹
螺纹类型
通常用于机构传动，
要求较高的传动效率。
机械效率与自锁
螺旋副为空间运动副，组成螺旋副的两构件接触表面为空间螺旋面。

## Slide 153
（1）螺纹牙间的压力均匀分布，其合力是沿着螺旋面的平均直径d 的圆柱面内作用的。
（2）忽略不同直径圆柱面上螺旋线升角的差异，并认为均等于平均直径圆柱面上的螺旋升角。
（3）在一般情况下，摩擦与接触面的大小无关。
假设
螺旋传动的效率与自锁
螺旋传动
斜面传动
机械效率与自锁

## Slide 154
螺旋传动的受力
螺旋传动的效率与自锁
机械效率与自锁
矩形螺纹螺旋传动的效率
正行程（拧紧）:
反行程（拧松）:
三角形螺纹螺旋传动的效率
式中，
正行程（拧紧）:
反行程（拧松）:
因为当量摩擦系数 fv 总是大于接触面间的两材料的摩擦系数 f，所以三角形螺纹的螺旋传动摩擦大、效率低，易于发生自锁。

## Slide 155
1）摩擦库伦定理：F = f · N
2）若一物体只受两个力，则此两力必定共线
3）若一物体只受三个力，则此三力必定汇交一点
4）一物体所受的驱动力与其运动方向一致，所受的摩擦力与其运动方向相反
基本力学原理
考虑摩擦时的受力分析

## Slide 156
已知：曲柄滑块机构的各构件的尺寸，各转动副的半径r及其相应的摩擦系数f。在曲柄AB上作用有驱动力偶矩M1 ，滑块上作用有工作阻力P 。
受力分析实例1
分析：机构各运动副中全反力作用线的位置。
考虑摩擦时的受力分析

## Slide 157
解：
连杆的受力分析
受压二力杆
R12与R32方向相对
R12与R32都切于摩擦圆
R12对B点力矩阻止杆2相对杆1的转动
R32对C点力矩阻止杆2相对滑块3的转动
R12与R32作用线的位置
R12切摩擦圆上边
R32切摩擦圆下边
考虑摩擦时的受力分析
曲柄的受力分析
R21 = - R12
R41 = - R21
曲柄只受2个力（ R41和R21）
R41对A点力矩阻止曲柄1相对机架4的转动
R41切摩擦圆下边
R41作用线的位置
滑块的受力分析
R23 = - R32
滑块受3个力（ R23、R43、P ）
R43方向与滑块速度方向成钝角
R43指向为偏左方
R43作用线的位置
交于一点

## Slide 158
起动阶段
稳定运转阶段
停车阶段
机械动能的增加或减小，表现为机械运转速度的变化，可以将机械系统从开始运动到停止运转的全过程概括为三个阶段：
机械运转的三个阶段
依据能量守恒定理，列出机械运动的动能方程
输入功
阻抗功
损耗功
总耗功
终止动能
初始动能

## Slide 159
1. 起动阶段
机械运转的三个阶段
原动件的速度从零逐渐增大至某正常工作速度，此后机械开始稳定运转。
2．稳定运转阶段
机械原动件的速度在某平均值上下作周期性变化，对于稳定运转中的一个周期T，驱动功也等于总耗功。
在运动循环中的任一时间间隔内都有盈功或亏功出现，导致原动件速度变化。
3．停机阶段
原动件的速度从某正常工作速度下降至零。

## Slide 160
阶段名称 | 外力特征 | 运动特征 | 功、能转换特征
启动 | 驱动力＞0 工作阻力=0 | 角速度ω由零逐渐上升至稳定运转时的平均角速度ωm。 | 驱动功Wd大于总阻抗功Wr，并转换为机构的动能E。即Wd Wr = E > 0
稳定运转 | 驱动力＞0 工作阻力>0 | 角速度ω一般情况下在某一平均值ωm上、下作周期性波动。在特殊条件下ω=常值。 | 驱动功Wd克服总阻抗功Wr。但在任一时间间隔内Wd≠Wr，Wd Wr=E > 0，然而在每个运动周期T内Wd=Wr，E=0
停车 | 驱动力=0 工作阻力=0 | 角速度ω由ωm逐渐减小至零。 | Wd = 0，机械的剩余动能逐渐消耗于损耗功，即 E = Wr
机械运转的三个阶段及其特征
机械运转的三个阶段

## Slide 161
按质点系的动能定理写出机械系统的运动方程。
dW——作用于机械上的驱动力和工作阻力所作元功之代数和；
dE——机械中各运动构件动能和的微分。
式中，
转化法的基本原理
机械系统等效力学模型
方程中未知的运动参数为：
1、2、vS2、v3。
对于图示的由曲柄滑块机构组成的活塞式压气机，写出其运动方程：
M1——作用在原动件1上的驱动力矩；
P1——作用在滑块3（活塞）上的工作阻力；
m2，m3——构件2和3的质量；
J1——构件1绕转轴A的转动惯量；
Js2——构件2绕转轴S2的转动惯量。
式中，

## Slide 162
方程中未知的运动参数为：
1、2、vS2、v3。
对于图示的由曲柄滑块机构组成的活塞式压气机，写出其运动方程：
M1——作用在原动件1上的驱动力矩；
P1——作用在滑块3（活塞）上的工作阻力；
m2，m3——构件2和3的质量；
J1——构件1绕转轴A的转动惯量；
Js2——构件2绕转轴S2的转动惯量。
式中，
转化法的基本原理

## Slide 163
得：
等效构件(或转化件)
等效转动惯量
等效力矩
转化法的基本原理
机械系统等效力学模型

## Slide 164
得：
等效力
等效质量
转化件
转化法的基本原理
机械系统等效力学模型

## Slide 165
将整个机械系统的动力学问题转化成单个刚体的动力学问题，这种方法称为转化法
等效力矩（或者等效力）只是一个假想的力矩（或者力）；同样，等效转动惯量（或者等效质量）也只是一个假想的转动惯量（或者质量）
转化法的基本原理
机械系统等效力学模型
转化法遵循的两个基本原则：
1）动能相等
转化构件的瞬时动能，与原机械系统的总动能相等。
2）功率相等
转化构件瞬时功率，与原机械系统瞬时功率之和相等。
确定机械系统等效动力学模型的关键是确定各个等效量（等效转动惯量、等效质量、等效力矩、等效力等）。

## Slide 166
1. 根据等动能条件，计算等效转动惯量或等效质量
转化构件所具有的动能等于原机械系统中各构件所具有的动能之和，即
等效转动惯量：
等效质量：
等效原则
机械系统等效力学模型
2. 根据等功率条件，计算等效力矩或等效力
转化构件上作用的等效力矩产生的瞬时功率等于原系统中所有外力、外力矩所产生的功率之和，即
等效力矩：
等效力:

## Slide 167
例 如图所示齿轮驱动的连杆机构，已知齿轮1的齿数为z1，绕其质心的转动惯量为J1；齿轮2的齿数为z2，其连同AB对其质心A的转动惯量是J2；滑块3的质心在B点，质量为m3；构件4的质量为m4；作用在主动轮1上的驱动力矩为M1，作用在构件4上的工作阻力为F4。若取构件2为转化构件，求转化到2的等效转动惯量JV、M1转化到2的等效驱动力矩MD和F4转化到2的等效阻力矩MR。
实例分析
机械系统等效力学模型
（1）根据等动能条件，计算等效转动惯量JV

## Slide 168
（2）根据等功率条件，计算等效驱动力矩MD、等效阻力矩MR
取构件2为转化构件，将作用于1的驱动力矩M1、作用于4的工作阻力F4分别转化到转化构件2上，有
实例分析
机械系统等效力学模型
例 如图所示齿轮驱动的连杆机构，已知齿轮1的齿数为z1，绕其质心的转动惯量为J1；齿轮2的齿数为z2，其连同AB对其质心A的转动惯量是J2；滑块3的质心在B点，质量为m3；构件4的质量为m4；作用在主动轮1上的驱动力矩为M1，作用在构件4上的工作阻力为F4。若取构件2为转化构件，求转化到2的等效转动惯量JV、M1转化到2的等效驱动力矩MD和F4转化到2的等效阻力矩MR。

## Slide 169
1．力（矩）形式的微分方程
转化构件作定轴转动
转化构件作往复移动
等效动力学模型的力矩形式
机械系统的真实运动求解

## Slide 170
在机械系统起动瞬时（=0，v = 0），或当JV =常值(mV =常值)时
等效动力学模型的力矩形式
机械系统的真实运动求解
等效动力学模型的力矩形式

## Slide 171
例 在下图所示由齿轮1、2和曲柄滑块机构ABC组成的机械中，若已知件1和件2对回转轴的转动惯量分别为J1=0.001kgm2，J2=0.002kgm2；滑块4的质量m4=0.3kg，件3的质量不计；lAB=100mm；两轮齿数z1=20，z2=40；其余尺寸见图。又知作用在齿轮1上的驱动力矩M1=3Nm，滑块4上加有工作阻力 N。 试求机械在图示位置启动时曲柄AB的瞬时角加速度2。
机械系统的真实运动求解
（2）计算等效转动惯量JV
根据等动能条件，计算等效转动惯量JV
（1）选择转化件：本题要求构件2的角加速度2，因此选择构件2为转化件较好。
（可通过瞬心法得到）

## Slide 172
例 在下图所示由齿轮1、2和曲柄滑块机构ABC组成的机械中，若已知件1和件2对回转轴的转动惯量分别为J1=0.001kgm2，J2=0.002kgm2；滑块4的质量m4=0.3kg，件3的质量不计；lAB=100mm；两轮齿数z1=20，z2=40；其余尺寸见图。又知作用在齿轮1上的驱动力矩M1=3Nm，滑块4上加有工作阻力 N。 试求机械在图示位置启动时曲柄AB的瞬时角加速度2。
机械系统的真实运动求解
（3）根据等功率条件，计算等效驱动力矩MD、等效阻力矩MR
（4）计算曲柄AB的瞬时角加速度2

## Slide 173
2. 动能形式的积分方程
盈亏功W的几何意义：两位置i到k之间曲线MDd和MRd分别同横坐标所围面积之差。
在0至a段，盈亏功W>0，动能增加，角速度ω也增加；在a至b段，盈亏功W<0，动能减小，角速度ω也减小。
等效动力学模型的能量形式
机械系统的真实运动求解
属于这一类的原动机如活塞式发动机、用于仪器操纵中的弹簧、飞机上用于操纵起落架和舵面的液压缸等。许多工程问题中，MV=MV()和JV=JV()均以线图形式给出，故采用图解计算法较为直观、形象、简便。

## Slide 174
等效力矩和等效转动惯量为位置函数时机械运动的求解
机械系统的真实运动求解

## Slide 175
例 已知：等效驱动力矩MD和等效阻力矩MR 变化规律如下图所示。等效转动惯量JV＝0.05kgm2为常值，  0＝0。
求：转化件转角为a 、 b、 c 三位置时的动能E和角速度，并画出它们的变化曲线示意图。
等效力矩和等效转动惯量为位置函数时机械运动的求解
机械系统的真实运动求解

## Slide 176
周期性速度波动产生的原因
图为某机械在稳定运转过程中，转化件在任意一个周期T内所受等效驱动力矩MD()与等效阻力矩MR()的变化曲线。
ΔW为盈亏功。在bc、de区段间，ΔWbc、ΔWde为正，称为盈功；在ab、cd、ea'区段内，ΔWab、ΔWcd、ΔWea'为负，称为亏功。
机械系统速度波动的调节
转化件自周期开始位置a至任一瞬时位置（非完整周期）时，盈亏功ΔW≠0，所以存在动能增量ΔE，由此引起角速度增量Δ，从而说明角速度存在波动。
由于在一个周期内，f1+f2+f3+f4+f5=0，盈亏功ΔW=0，其动能增量ΔE=0，角速度的波动呈现周期性。

## Slide 177
周期性速度波动的衡量指标
原动件（主轴）的速度在某平均值m上下作周期性的反复变化，称为周期性速度波动。
平均角速度
当 变化不大时，常用最大角速度和最小角速度的算术平均值近似代替实际平均角速度 ，即
机械系统速度波动的调节
机械运转的速度波动程度用速度波动的绝对量与平均速度的比值反映：
速度波动系数
当m 一定时，速度波动系数 越小， max—min 越小，机械越接近匀速运转。速度波动系数的大小反映了机械变速稳定运转过程中速度波动的大小。
为了使机械的速度波动系数不超过允许值，应满足条件：

## Slide 178
当等效力矩在一个周期内的变化规律确定后，ΔWmax为确定值
周期性速度波动调节的基本原理：增大转动惯量。
最常用的办法：安装一个转动惯量足够大的盘形回转零件——飞轮。
周期性速度波动调节的基本原理
当等效力矩作盈功时，它以动能的形式将增加的能量储存起来，从而使转化件的角速度上升的幅度减小；反之，当等效力矩作亏功时，飞轮又释放出所储存的能量，以弥补其能量的幅度减小。从某种意义上讲，飞轮在此中的作用相当于一个容量较大的储能器。

## Slide 179
安装飞轮后，机械总的等效转动惯量
飞轮转动惯量
原系统转动惯量
假设原系统转动惯量J0为常值，则机械的动能增量
盈功使机械的动能增加，转化构件的速度变大；亏功使机械的动能减小，转化构件的速度下降。对于某盈功区或亏功区，动能的变化数值相同，则飞轮的转动惯量JF 越大，速度波动越小。
周期性速度波动的调节方法
确定飞轮转动惯量的计算公式

## Slide 180
要保证机械的速度波动系数
若忽略不计J0 ，
简化公式
若将平均角速度 用平均转数替代
以上计算的飞轮转动惯量，均为飞轮的等效转动惯量，即假定飞轮安装于转化构件轴上。若将飞轮安装于其他构件，则将飞轮的转动惯量再等效到相应构件上即可。
通过加装飞轮来调节机械周期性速度波动，并不能使机械的速度波动完全消失，而只能将其限制在某一允许的范围内。
飞轮转动惯量的近似确定

## Slide 181
例: 某机械在稳定运转时的一个运动循环中，等效阻力矩MR的变化规律如图所示，设等效驱动力矩MD为常数，等效转动惯量JV=3kg·m2，主轴平均角速度m=30rad/s，要求运转速度不均匀系数 =0.05。试求安装在等效构件上的飞轮转动惯量JF。
（1）计算等效驱动力矩MD
（2）max与min的位置
（3）最大盈亏功ΔWmax
（4）安装在等效构件上的飞轮转动惯量JF
实例1
机械系统速度波动的调节

## Slide 182
例: 已知一机械的等效力矩MV对转角的变化曲线如图所示。各块面积为f1=340mm2，f2=810mm2，f3=600mm2，f4=910mm2，f5=555mm2，f6=470 mm2，f7=695mm2，比例尺：M=7000Nm/mm，=1/mm，平均转速nm=800r/min，运转不均匀系数[]=0.02。若忽略其它构件的转动惯量求飞轮的转动惯量JF并指出最大、最小角速度出现的位置。
实例2
机械系统速度波动的调节
（1）求出各交点处的盈亏功或动能增量
（2）系统的最大盈亏功
（3）飞轮的转动惯量JF
（4）最大、最小角速度出现的位置
最大角速度出现在d位置，最小角速度出现在a位置。

## Slide 183
例: 已知一单缸发动机在稳定运转阶段的等效力矩MV对转角的变化曲线如下图所示。等效转动惯量J0=500kg·m2，平均转速m=4rad/s，最大盈亏功为1905Nm。（1）试求运转不均匀系数，并绘制速度随时间的变化曲线。（2）如果在转化件的主轴上增加一个飞轮，其转动惯量JF=560kg·m2，试求运此种情况下的运转不均匀系数，并绘制速度随时间的变化曲线。
（1）不均匀系数
（2）考虑飞轮的转动惯量后，不均匀系数
实例3
机械系统速度波动的调节